## Slide 1
EVAPORACIÓN
SU APLICACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE JUGOS CÍTRICOS
Ing. Patricia I. Bonato

## Slide 2
Fig. 1. Etapas en la producción de jugo de naranja concentrado
Fuente: Modificado de http://www.ultimatecitrus.com

## Slide 3
Objetivo:
Concentrar una solución
EVAPORACIÓN
procediéndose a separar el solvente volátil
por ebullición de la solución
solvente volátil
soluto no volátil

## Slide 4
En los procesos de la ingeniería de alimentos el solvente a eliminar es
agua
Los jugos de cítricos
poseen un 86% - 90% de agua.

## Slide 5
Objetivos
    Ø reducir costos de almacenamiento, envasado y transporte
    Ø reducir la aw, aumentando la concentración de sólidos solubles, contribuyendo así a su conservación
    Ø preconcentrarlos para su posterior procesamiento.

## Slide 6
  Un evaporador consta de
  intercambiador de calor
  cámara de calefacción
  cámara de evaporación
  separadas por superficie metálica
  separador de vahos
  condensador
  bomba de vacío / eyector
  bomba de extracción del condensado /
  columna barométrica
Sistema de vacío

## Slide 7
mf , xf , Tf
ms , Ts
mv , T
ms , Ts
m , x , T
U
A
Fig. 2. Esquema de un evaporador de simple efecto

## Slide 8
mf , xf , Tf
ms , Ts
mv1 , T1
mv2 , T2
mv3 , T
m1 , x1
m2 , x2
m , x , T
U1 A1
U2 A2
U3 A3
Fig. 3. Esquema de un evaporador de triple efecto

## Slide 9
Características a considerar
    Sensibilidad térmica
    Variación de propiedades con la concentración
    Contenido de volátiles
    Formación de depósitos
    Material de construcción

## Slide 10
Evaporadores:
Características de Funcionamiento
economía = kg de agua evap / kg de vapor vivo cons
capacidad de evaporación = kg de agua evap / h

## Slide 11
La evaporación debe satisfacer:
Ø Elevada capacidad de evaporación
Ø Bajo consumo energético
Ø Mantener la calidad del producto

## Slide 12
Ø Elevada capacidad de evaporación
q = U . A . DT
 importantes A y bajos DT
 sólo intercambio de calor latente
 regulación de la trampa de condensados
 controles en líneas de vapor

## Slide 13
Ø Bajo consumo energético
ms . ls = mv . lv – mf . Cpf . (Tf –T)
    ms . ls = mv . lv
Si Tf = T
 múltiple efecto
 recompresión del vapor

## Slide 14
mf , xf , Tf
ms , Ts
mv1 , T1
mv2 , T2
mv3 , T
m1 , x1
m2 , x2
m , x , T
U1 A1
U2 A2
U3 A3
Fig. 3. Esquema de un evaporador de triple efecto
 múltiple efecto

## Slide 15
Fig. 4. Economía vs. Número de efectos

## Slide 16
 recompresión del vapor
A: Jugo (alimentación)
B: Jugo concentrados
Cc: Condensado
C: Vapor secundario
D: Vapor primario
E: Energía eléctrica
Fig. 5. Esquema de una termocompresión
Fuente: http://www.gea-wiegand.com
Fig. 6. Esquema de una recompresión mecánica
Fuente: http://www.gea-wiegand.com

## Slide 17
Ø Mantener la calidad del producto
 bajos tiempos de retención
con U alto
mayor DT posible
 moderada temperatura media del producto
disminuir T

## Slide 18
  TIPOS DE EVAPORADORES
  MÁS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA CÍTRICA
  Tubular de película descendente
  o Falling Film
Ventajas: Corto tiempo de residencia, bajos DT, relativamente bajos volúmenes de líquidos.
Desventajas: Muy voluminosos, de difícil mantenimiento
Fig. 8. Evaporador de película descendente
Fuente: http://www.gea-wiegand.com

## Slide 19
Fig. 9. Sistemas de distribución de la alimentación
en evaporadores de película descendente:
a) dinámico; b) estático
Fuente: http://www.gea-wiegand.com
a
b

## Slide 20
Fig. 10. Evaporador TASTE
Fuente: http://www.jbtfoodtech.com

## Slide 21
10000 kg/h
24000 kg/h
32000 kg/h
Fig. 11. Evaporadores y capacidad
Fuente: http://www.jbtfoodtech.com

## Slide 22
Ejemplo de valores típicos de las variables en un evaporador de película descendente de triple efecto

## Slide 23
Evaporador de placas
  TIPOS DE EVAPORADORES
  MÁS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA CÍTRICA
Ventajas: bajos DT , tiempos de residencia cortos, compactos, fáciles de desmontar y mantener, puede aumentarse su tamaño por adición de placas
Desventajas: precisan bombas de alta presión, problemas de obstrucción,
problemas con las juntas
Fig. 12. Evaporador de placas
Fuente: http://www.gea-wiegand.com

## Slide 24
Fuente: http://www.apv.com
Fig. 13. Evaporador de placas de tres efectos
Fig. 14. Esquema de un evaporador de placas de dos efectos

## Slide 25
Fig. 15. Evaporador de placas de cuatro efectos

## Slide 26
Ejemplo de valores típicos de las variables en un evaporador de placas de triple efecto

## Slide 27
Fig. 16. Flash cooler
Fuente: Modificado de http://www.jbtfoodtech.com

## Slide 28
Fig. 17. Envasado de jugo concentrado

## Slide 29
¡Muchas gracias por su atención!
Referencias
http://www.gea-wiegand.com
http://www.ultimatecitrus.com
http://www.jbtfoodtech.com
http://www.apv.com